## Slide 1: Preparar micro para sala de audiência

## Slide 2: Verificar os padrões de reprodução e gravação do Windows.
Digite na barra de pesquisa do Windows “SOM”;
Clique em Configuração de som;
Clique em painel de controle de som;

## Slide 3: Padrão de reprodução
O padrão de reprodução será sempre caixa de som, fone de ouvido e nunca o alto-falante do Action Mixer;

## Slide 4: Padrão de gravação
Definir o Action mixer como padrão, note que aparece dois tipos de padrão, deve ser definido nos dois, padrão e padrão de comunicação;

## Slide 5: Configuração de cada microfone
Na aba escutar a opção “Escutar o dispositivo” deve estar desabilitada. Essa opção é responsável para reproduzir o que os microfones estão captando, então isso causa retorno.

## Slide 6: Configuração dos níveis cada microfone
Na aba Níveis, verificar se está em 100, para uma melhor captação dos microfones;

## Slide 7: Configuração do Action Mixer
Cada opção de microfone deve ser definido na tela principal do Action Mixer. Definido voz grave, e os níveis não devem ser alterados;
A escuta deve estar zerada, em caso de caixa de som, para fone de ouvido pode estar com o nível que o servidor preferir;
A gravação no máximo;

## Slide 8: Configuração do Canal Master
Canal Master definir Alto Falante Action Mixer;

## Slide 9: Configuração OBS para sala de audiência
Taxa de bits do vídeo: 256 kbps
Taxa de bits do áudio: 64
Habilita a opção “Ativar as configurações avançadas do encoder”
Padrão de codificação: Faster

## Slide 10: Configuração OBS para sala de audiência
Dispositivo de áudio Mic/Auxiliar: Microfone (USB Audio Device)
Em Avançado: Dispositivo de monitoramento: Alto- falantes (Action Mixer virtual cable)
Desabilitar a opção “Desativar a oscilação de áudio do Windows”

## Slide 11: Configuração OBS para sala de audiência
Resolução de base: 1280x720
Resolução de saída (escala): 640x360
Valores inteiros de FPS: 15

## Slide 12: Configuração OBS para sala de audiência
Clicar em Ferramentas > VirtualCam

## Slide 13: Configuração OBS para sala de audiência
Habilitar as opções “AutoStart” e “Keep Aspect Radio”
Buffered Frames deixar com 10, e clicar em Start

## Slide 14: Configuração OBS para sala de audiência
Clicar em Propriedades de áudio avançadas.

## Slide 15: Configuração OBS para sala de audiência
Em todos os microfones configurados definir o Monitoramento de áudio como “Monitorar e enviar áudio”

## Slide 16: Criando fonte de captura
Abrir a reunião do Zoom.

## Slide 17: Criando fonte de captura
No campo Fontes do OBS clicar no botão “+”.

## Slide 18: Criando fonte de captura
Selecionar a opção Captura de Janela

## Slide 19: Criando fonte de captura
Definir o nome da Captura da Janela com “Zoom”

## Slide 20: Criando fonte de captura
Janela: Zoom Reunião
Método de captura: Windows Graphics Capture
Prioridade de correspondência da Janela: Combinar título, caso contrário buscar janela do mesmo tipo
Clicar em OK.

## Slide 21: Criando fonte de captura
Clicar novamente no botão “+” e selecionar Captura de tela.
Criar o nome da Captura de tela

## Slide 22: Criando fonte de captura
Definir qual monitor será usado para abrir todos os documentos que será necessário o compartilhamento.

## Slide 23: Criando fonte de captura
Após criar o perfil de captura de tela e da captura da janela do Zoom, deve clicar no “Olho” da Captura de tela, deixando ele fechado.

## Slide 24: Criando fonte de captura
Quando for compartilhar a tela no Zoom, deve clicar no “Olho” do Zoom deixando desativado, e clicar no “Olho” da Captura de Tela, deixando ele habilitado. Abrir o Zoom, clicar no compartilhar tela, abrir o que deseja compartilha no monitor.

## Slide 25: Configuração do Audiência Digital
Em configuração e áudio e vídeo, no dispositivo de vídeo escolher a opção OBS-Camera, em dispositivo de áudio: Action Mixer Output (Action Mike)

## Slide 26: Configuração do Audiência Digital
Audiência Digital quando compartilha a tela do Zoom.